CT

| CARACTER | DEFINIR SECTORES ESPECIALIZADOS PARA LA LOCALIZACION DE ACTIVIDADES MÙLTIPLES VINCULADAS CON EL TURISMO, LA RECREACIÒN, EL OCIO Y EL ESPARCIMIENTO | TIPOLOGÍA EDILICIA |
| --- | --- | --- |
| OBJETIVO A LOGRAR | PROMOVER EL DESARROLLO TURISTICO DEL PARTIDO Y LA COMARCA ORIENTAR LAS INVERSIONES PRIVADAS HACIA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL TERRITORIO. ATENDER LA PUESTA EN VALOR DEL RECURSO NATURAL Y PAISAJISTICO DE LA COMARCA. |  |

USOS PREDOMINANTE: Comercio y Servicios orientados a la actividad turística. COMPLEMENTARIO: Actividades hoteleras VER CAPITULO XIV: PLANILLAS DE USOS

MORFOLOGIA RETIROS*: FRENTE : Obligatorio: 20 m (ART.4.4.7) LATERAL : Obligatorio ambos laterales = 6 m FONDO : 20% del largo del lote ALTURA DE EDIF : 9 metros ESPACIO PUBLICO : el espacio público deberá estar convenientemente arbolado, iluminado y forestado. Se deberá proveer de señalización adecuada y mobiliario urbano acorde al tratamiento cuidadoso del entorno y el paisaje. *VER NORMAS GENERALES ART. 4.2.6 - NORMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION ART. 4.4

INDICADORES F.O.S. = 0.4 C.A.S. = 0.50 F.O.T. = 0,8 DENSIDAD = (1) (2) PARC. MIN. = frente:50m – superficie: 5000 m²

PAISAJE Parquización de espacios libres y tratamiento de fachadas y accesos para no desvalorizar el paisaje rural o complementario.

SERVICIOS Energía eléctrica domiciliaria, alumbrado público, tratamiento de desagües cloacales, agua potable, tratamiento de calles, desagües pluviales

DISPOSICIONES PARTICULARES Se admite una vivienda unifamiliar por parcela compatible con el núcleo familiar como complementaria del uso principal Para el rubro Hotelería, Apart Hotel, Motel se admitirá una densidad máxima de 800 Hab/ha, siempre que se provea los servicios de agua potable y desagües cloacales mediante sistemas de tratamiento centralizado. (Art. 5.6.1) La cartelería deberá estar ubicada dentro de los límites del predio. Prohibición de cartelería o elementos de publicidad sobre banquinas y a una distancia menor a 30 metros del borde de la calzada de la Ruta. (Art. 4.5.4)